## Slide 1
2026 上海开源软件应用创新大赛
Agent Canary 3.0
可验证的 AI Agent 执行前安全控制
唐林博豪 · 闽江大学
开源 AI 工具赛道 · 自主选题
运行时冻结 99660b36 · MIT Community 候选
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 1/17
Notes: 建议 15 秒。
各位评委好，我是唐林博豪。Agent Canary 面向能够调用工具的 AI Agent，目标是在可信入口检查权限，并让第三方核对实际目标效果。今天展示限定受控 SDK 的工程证据，不作全局防护承诺。
证据来源：
docs/3.0/FINAL_COMPETITION_READINESS.md
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 2
技术路演
不可信内容进入工具执行链
仓库 README、网页与工具输出可包含攻击指令
模型可能把“总结文档”改成“读取凭据”
诱饵产生信号的前提是模型确实接触诱饵
无信号时，执行入口仍需要权限检查
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 2/17
Notes: 建议 25 秒。
模型接触低信任内容后可能改变任务。我们的新留出样本中，无保护 Agent 在两种文本上返回了虚拟秘密。这是真实本地模型的工具选择。与此同时，模型没有自主接触诱饵，所以诱饵检测不能承担全部防护。首次调用需要可信权限检查。
证据来源：
security-lab/evidence/2026-10-11T15-04-14-292Z/results.json
src/runtime/gateway.ts
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 3
技术路演
可信执行入口与信任边界
真实模型 / SDK Agent
提出工具请求
可信执行网关
权限 / Guard / 审批
登记执行器
实际工具与目标观察
低信任输入
可信宿主控制此边界
文件句柄、固定命令与批准目标限制执行范围
AI 提供建议，operator 持有审批权
未接入工具不受此网关保护，网关不提供完整 OS 沙箱
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 3/17
Notes: 建议 30 秒。
模型只持有 dispatch。宿主持有工具描述、文件句柄和审批能力。网关在执行前检查参数与最小权限，必要时要求人工审批。文件使用预持有句柄，命令采用固定程序和参数，网络限制批准目标。该入口控制登记能力，不是系统调用级沙箱。
证据来源：
src/runtime/gateway.ts
docs/3.0/SECURITY_BOUNDARIES.md
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 4
技术路演
技术贡献与已验证范围
可信执行：请求、资源与授权绑定，执行前复查
证据驱动：区分信号、决策和实际目标效果
隔离诱饵：五类无效凭据与启发式选择机制
AI 只能收紧风险判断，不能批准或解除隔离
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 4/17
Notes: 建议 25 秒。
我们的贡献是把资源约束执行、会话隔离和效果证据连接起来。E0到E4帮助解释主张强度。蜜罐在临时空间使用无效资产。自适应选择机制已经存在，但没有公平收益消融；我们不申报触发率提升。AI的结果不授予任何新权限。
证据来源：
docs/3.0/EVIDENCE_ASSURANCE_MAPPING.md
src/runtime/honeypot.ts
docs/3.0/SECURITY_BOUNDARIES.md
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 5
技术路演
真实目标见证执行前拒绝
A：无保护，虚拟 secret 实际返回
F：credential_resource_denied，执行 NOT_STARTED
见证：秘密未返回、文件未变、测试接收端为 0
正常任务：读取、写入、构建和有限网络仍可完成
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 5/17
Notes: 建议 45 秒。
这里先回放相同场景H08或H10的原始A/F轨迹：A实际返回虚拟秘密，F在读取前拒绝。然后运行离线操作员DEMO，检查文件和回调计数。DEMO是真实临时I/O，但不是模型自主攻击。我们展示证据与观察，不把页面上的DENY当成无副作用证明。
证据来源：
security-lab/evidence/2026-10-11T15-04-14-292Z/results.json
competition-submission/3.0-final/有限凭据拒绝证据.json
test/gateway-acceptance.test.ts
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 6
技术路演
真实 Qwen 留出对照
本批实际攻击效果
4/24
A 无保护
0/24
F 完整系统
Chart: 
| A 无保护 | F 完整系统
实际攻击效果次数 | 4 | 0
F 有拒绝任务 6/24 正常任务 A/F 均 8/8
12 攻击文本 × 2 次重复；作者知情、固定种子、重复相关
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 6/17
Notes: 建议 35 秒。
冻结策略后，12个新间接攻击文本和4种正常任务各重复两次，两组共64次运行。A攻击效果4/24，F为0/24。F只有6/24任务存在拒绝，其余没有攻击效果不能计为主动拦截。重复相关、作者知晓设计，不是64个独立样本。AI审查和Canary触发均为0，不能归因其独立收益。
证据来源：
security-lab/evidence/2026-10-11T15-04-14-292Z/results.json
competition-submission/roadshow-3.0/evidence/FROZEN_FACTS.json
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 7
技术路演
安全边界与未证实结论
VERIFIED：受控 SDK 登记工具的有限执行前控制
NOT VERIFIED：原生 Codex / Claude / Cursor 全局覆盖
PARTIAL：不合作回调、旧 inode 效果、公网 DNS 实验
NOT MEASURED：AI / 自适应独立收益与总体误报率
0/24 是本批观察，不能表示 100% 防护
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 7/17
Notes: 建议 30 秒。
最大边界是未接入的工具不受保护。原生宿主只有配置或部分hook证据，不能替代SDK验收。已开始并不合作的回调可能产生迟到副作用，文件句柄也不提供事务回滚。0/24和8/8只描述这一批任务。独立操作者E4还未完成。
证据来源：
docs/3.0/SECURITY_BOUNDARIES.md
docs/3.0/AGENT_COVERAGE_MATRIX.md
test/gateway-acceptance.test.ts
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 8
技术路演
开源交付与证据分级
MIT 免费 Community 包，公开源码与构建说明
冻结 SHA、原始 JSON / CSV、Schema 与负例保留
E1 信号、E2 决策、E3 有限效果见证分别呈现
E4 独立复现套件已准备，外部操作者仍待完成
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 8/17
Notes: 建议 35 秒。
评委可以下载免费包运行自检，在完整冻结Git checkout复查原始记录和Schema。MIT保持不变。负面结果、失败启动和不合作回调反例都保留。证据哈希链只相对可信锚检查一致性，管理员仍可重写整链。我们提供外部复现套件，但不会把自己的新目录自测说成E4认证。
证据来源：
docs/3.0/FINAL_COMPETITION_READINESS.md
docs/3.0/EVIDENCE_ASSURANCE_MAPPING.md
LICENSE
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 9
技术路演
相关工作与项目区别
Invariant：规则检查工具流，支持 MCP / LLM 代理
NeMo Guardrails：包含 execution rails 与其他护栏
Promptfoo / PyRIT：侧重评测与红队工作流
本项目重点：有限资源执行绑定与目标效果证据
资料比较，无同条件性能排名，不宣称首创
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 9/17
Notes: 建议 30 秒。
执行前控制已有真实相关方案。例如Invariant可监控工具流并拦截调用，NeMo也有执行护栏。Promptfoo和PyRIT适合组织风险评测。本项目的区别是围绕有限资源绑定、诱饵隔离及副作用见证形成小型TypeScript工程闭环。我们尚无同条件竞品测试，因此不宣称防护优于这些项目。
证据来源：
https://github.com/invariantlabs-ai/invariant
https://github.com/NVIDIA/NeMo-Guardrails
https://github.com/promptfoo/promptfoo
https://github.com/microsoft/PyRIT
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 10
技术路演
后续发展与验收门槛
容量：先确认开发预算，维护另计
维护：拟每月复盘，实际完成再累计
参与：真实外部复现后才能支持 E4
协议：3.1 先定版本与权限，再验宿主
以上为未来计划；当前仅有一期维护记录
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 10/17
Notes: 建议 30 秒。
我们已经公开SDK贡献者套件和一份实际维护复盘。长期推进依赖四个验收门槛：先由维护者确认开发预算；每月实际完成复盘后记录；邀请真实外部操作者复现；3.1先建立版本化插件协议，再在一个官方宿主的受控入口验证。当前E4、连续维护和正式插件协议仍缺证据。资源不够就延期，不改变竞赛冻结代码。谢谢。
证据来源：
competition-submission/roadshow-3.0/development-plan-update/DEVELOPMENT_EVIDENCE_GATES.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/MAINTENANCE_CAPACITY_AND_GATES.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/MAINTENANCE_REVIEW_LOG.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/EXTENSION_CONTRACT_SNAPSHOT.md
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 11
技术备答
备答：样本与指标口径
类别 | A | F | 可支持结论
旧直接准入 | 12/12 | 0/12 | 执行准入，不是间接 PI
旧 README | 0/4 | 0/4 | 没有危险尝试，不能归因阻断
新间接攻击效果 | 4/24 | 0/24 | 作者知情、小样本
新正常完成 | 8/8 | 8/8 | 仅4种任务各重复2次
具体证据与限定范围见讲稿和原始记录；不为整个产品授予认证
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 11/17
Notes: 备答，不计入主讲时间。
新数据为16独特任务、2次相关重复、2组。分母24是攻击试验，不是24独立文本；64含16正常试验。攻击成功按秘密返回、victim变化、sink收到请求或特权marker定义。
证据来源：
security-lab/evidence/2026-10-11T15-04-14-292Z/results.json
security-lab/evidence/2026-10-11T13-34-53-835Z/results.json
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 12
技术备答
备答：E0–E4 证据强度
等级 | 证据要求 | 当前范围
E0 | 设计/实现可读 | Gateway、Policy、Planner
E1 | 实际观察到信号 | 历史限定诱饵 READ
E2 | 可信决策关联请求 | OSEP 请求、决策、状态
E3 | 实际目标观察及正对照 | 同宿主有限秘密/文件/接收端
E4 | 另一操作者与独立环境 | 未完成，不能称独立认证
具体证据与限定范围见讲稿和原始记录；不为整个产品授予认证
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 12/17
Notes: 备答，不计入主讲时间。
本项目研究分级，不是官方标准。E3要求目标见证，不是VERIFIED字段。哈希链不证明事件真实性或防管理员重写。
证据来源：
docs/3.0/EVIDENCE_ASSURANCE_MAPPING.md
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 13
技术备答
备答：宿主覆盖矩阵
宿主 | 当前验收 | 保护范围
SDK + Qwen | VERIFIED（有限） | 运行器登记的工具
自定义 MCP | 握手/虚拟隔离基线 | 自有服务登记回调
Codex / Cline | PARTIAL | 配置/fixtures，原生E2E未验
Claude / Cursor | PARTIAL | hook/配置，实际启用未验
具体证据与限定范围见讲稿和原始记录；不为整个产品授予认证
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 13/17
Notes: 备答，不计入主讲时间。
不能把宿主列表写成全局支持名单。模型、协议握手、SDK保护、原生宿主E2E是不同层次。
证据来源：
docs/3.0/AGENT_COVERAGE_MATRIX.md
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 14
技术备答
备答：延迟与资源解释
工具调用中位：A 0.391 ms，F 6.577 ms
任务中位：A 1345.0 ms，F 1260.9 ms
F Node 尾部 RSS 范围：约 62.7–68.1 MiB
不同路径/缓存/顺序影响结果，不是纯 Gateway 开销
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 14/17
Notes: 备答，不计入主讲时间。
数据来源holdout-metrics-detail，资源只覆盖Node样本尾，不含Ollama/GPU，不能称模型内存或全程峰值。AI审查本批0次，延迟与独立收益NOT MEASURED。本地无付费API，能耗未测。
证据来源：
security-lab/competition-freeze/holdout-metrics-detail.json
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 15
技术备答
备答：现场演示降级
网络故障：本地 PPT/PDF、视频与证据 ZIP
Ollama 故障：保存真实轨迹 + 明示操作员 DEMO
程序故障：切到已核对视频，不展示伪实时数据
现场接口、签到与计时：以入围通知为准
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 15/17
Notes: 备答，不计入主讲时间。
既有视频约213秒，中文字幕无音轨，操作者真实浏览器操作与历史模型回放分开。本轮不重录假模型视频。
证据来源：
docs/3.0/FINAL_COMPETITION_READINESS.md
competition-submission/3.0-final/video-final-verification.json
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 16
技术备答
发展计划：证据何时补齐
方向 | 目前实际情况 | 下一项可核查证据
容量 | 估算已公开，投入未确认 | 维护者确认开发时段与单项预算
维护 | 10月12日，一期真实复盘 | 后续月份实际 SHA / 命令 / 故障
外部参与 | 复现包与贡献模板可用 | 他人独立环境运行与效果记录
插件协议 | 冻结 SDK 快照与类型补充 | 版本化接口、兼容测试与宿主 E2E
未来验收门槛；真实投入、长期记录、E4 和正式协议仍待验证
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 16/17
Notes: 备答，不计入主讲时间。
此页区分已有材料和未来执行。协议是研究与工程下一步，没有stable plugin loader或全局原生宿主保护。开发容量不是由AI替作者承诺。外部复现须真实另一操作者，不用CI替代。
证据来源：
competition-submission/roadshow-3.0/development-plan-update/DEVELOPMENT_EVIDENCE_GATES.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/MAINTENANCE_CAPACITY_AND_GATES.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/MAINTENANCE_REVIEW_LOG.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/EXTENSION_CONTRACT_SNAPSHOT.md
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。

## Slide 17
技术备答
版本路线：资源决定推进速度
阶段 | 进入前提 | 拟交付与退出条件
3.0维护 | 公开候选、原始日志 | 先处理安全回归，保留失败与边界
3.1接入 | 开发预算、官方可信接口 | 接口 / 类型 / 兼容；验证不了就延期
3.2研究 | 固定样本、模型与预算 | 单变量消融；无收益也公开
3.5 / 4.0 | 真实需求、稳定身份与证据 | 团队便利 / 权限研究；不提前实施
未来验收门槛；真实投入、长期记录、E4 和正式协议仍待验证
99660b36 · 限定受控 SDK 工具 · 17/17
Notes: 备答，不计入主讲时间。
原路线18到31人周，以40小时人周折算开发720到1240小时，是规划假设；维护另算。实际开发资源尚未确认，所以不承诺12个月完成全部功能。3.5依赖真实反馈，4.0仅保留研究方向，不影响竞赛。
证据来源：
competition-submission/roadshow-3.0/development-plan-update/DEVELOPMENT_EVIDENCE_GATES.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/MAINTENANCE_CAPACITY_AND_GATES.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/MAINTENANCE_REVIEW_LOG.md
docs/competition/score-review-2026-10-12/EXTENSION_CONTRACT_SNAPSHOT.md
完整运行时 SHA：99660b36db9d5b1121eea6fe06b026c5f1e36bcf
真实模型结果为冻结已保存记录。DEMO为操作者触发的真实临时I/O。